## Slide 1: Colloque milieux humides 2018 Québec, 1 mars 2018
Professeur en hydrologie forestière, Université Laval
Président de la CAPSA, Organisme de bassin versant des rivières Sainte-Anne, Portneuf et secteur la Chevrotière
Sylvain Jutras, ing.f., Ph.D.
Mythes et réalités entourant l’hydrologie, l’aménagement forestier et la conservation des milieux humides

## Slide 2: Les milieux humides sont caractérisés par des sols organiques épais (> 30 cm) et des inondations saisonnières.
Vrai
Faux
Mythe ou réalité : Milieux humides

## Slide 3: Définitions des milieux humides
Écosystèmes terrestres
  Sites jamais inondés et pourvus d'un drainage variant d'excellent à imparfait
Écosystèmes aquatiques
  Milieux inondés en permanence
    lacs, rivières, mers
Milieux humides:
  Pas totalement terrestre
  Pas totalement aquatique
  Donc tous les écosystèmes entre les deux…

## Slide 4: Milieux humides
Pas totalement terrestre…
  Mauvais et très mauvais drainage
    Nappe phréatique toujours haute
      Entre 10 et 50 cm sous la surface du sol
      Substrat très faiblement aéré
    Sols organiques
      Horizon organique très épais
      Production > Décomposition
      Généralement dominé par la sphaigne
  Tourbières (Peatland, Mire)
    Avec ou sans arbres

## Slide 5: Milieux humides
Pas totalement aquatique…
  Zones subissant des inondations saisonnières
    Plantes et organismes adaptés aux inondations
      Quenouille, carex, roseaux, joncs, …
      Aulnes, saules, frênes, érables argentés, …
    Pas nécessairement de sols organiques épais
    Pas nécessairement de nappe haute (hors inondation)
  Marais (Marsh)
    Végétation herbacée
  Marécage (Swamp)
    Végétation ligneuse (arbres et arbustes)

## Slide 6: Milieux humides : Sources
Payette & Rochefort (2001)
  Écologie des tourbières du Québec-Labrador. Presses Université Laval
Bazoge et al. (2014)
  Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional. MDDELCC
Rydin & Jeglum (2013)
  The biology of peatlands, 2e. Oxford university press

## Slide 7: Au Québec, les tourbières sont plus nombreuses que les marais et les marécages.
Vrai
Faux
Mythe ou réalité : Milieux humides

## Slide 8: Milieux humides au Québec
Pellerin et Poulin 2013
Le Québec :
  12,5 % de milieux humides
    85 % sont des tourbières
  Beaucoup de MH
    Abitibi-Témiscamingue (24%)
    Centre-du-Québec (13%)
    Nord-du-Québec (12%)
    Chaudière-Appalaches (11%)
  Peu de MH
    Montérégie (5%)
    Laval (4%)
    Montréal (2%)
    Gaspésie-IM (0,4%)
Tourbières vs autres MH
  Voir cartographie CIC

## Slide 9: Lorsqu’on mesure un horizon de surface de 30 cm ou plus de matière organique, on se trouve dans une tourbière et il s’agit d’un sol organique.
Vrai
Faux
Pas tout le temps
Mythe ou réalité : Milieux humides

## Slide 10: Tourbière vs sols organiques
Selon le cadre réglementaire du Québec (et souvent ailleurs dans le monde) :
  Si 30 cm ou plus de sol organique = tourbière
Selon la classification canadienne des sols :
  Sol organique =
    > 40 cm de matière organique humique ou mésique
    > 60 cm de matière organique fibrique
    Sinon = Sol minéral
Confusion potentielle entre QC et Canada…

## Slide 11: Qu’est-ce qu’un sol organique
Composé de tourbe
  Matériel végétal décomposé:
    Sphaigne, carex, bois
  Très fortement stratifié
  Plusieurs couches de sol
    Propriétés hydrauliques différentes
    Structures verticale et horizontale marquées
Letts et al. 2000
1 m

## Slide 12: Conductivité hydraulique
Texture | Ksat (m/h)
Sable | 0.2100
Sable loameux | 0.0611
Loam sableux | 0.0259
Loam | 0.0132
Loam limoneux | 0.0068
Sable limono-argileux | 0.0043
Loam argileux | 0.0023
Loam limono-argileux | 0.0015
Argile sableuse | 0.0012
Argile limoneuse | 0.0009
Argile | 0.0006
Tourbe Fibrique | 1.0080
Tourbe Mésique | 0.0072
Tourbe Humique | 0.0004
Rawls & Brakensiek, 1989 + Letts et al., 2000

## Slide 13: Les milieux humides réagissent hydrologiquement comme des éponges.
Seulement les tourbières
Seulement les marais et les marécages
Toutes ces réponses
Aucune de ces réponses
Mythe ou réalité : Hydrologie

## Slide 14: Comme des éponges …
Mais comment réagit une éponge en fait?
  Éponge pleine = l’eau ajoutée s’écoule
  Éponge sèche = l’eau ajoutée reste dans l’éponge
© Nickelodeon

## Slide 15: Comme des éponges…
Tourbière Nécopastic (Radisson, QC)
Clerc 2009

## Slide 16: Comme des éponges…
Conditions humides
Conditions sèches
Clerc 2009

## Slide 17: Comportement des tourbières
Puisque tourbières = sols organiques = éponges
  En période humide (printemps, automne)
    Sols organiques déjà saturés
    Apport d’eau supplémentaire = écoulement rapide
      L’éponge est pleine et l’eau peut circuler vite
    Les tourbières contribuent à faire déborder les rivières au printemps et en automne
      Tout comme les plans d’eau (lacs et étangs)
  En période sèche (été)
    Sols organiques avec nappe phréatique basse
    Apport d’eau supplémentaire = rétention dans la tourbe
      L’éponge est sèche et l’eau circule tranquillement
    Les tourbières ne sont pas des réservoirs d’eau potable en période de sécheresse estivale

## Slide 18: Les milieux humides réduisent les inondations.
Seulement les tourbières
Seulement les marais et les marécages
Toutes ces réponses
Aucune de ces réponses
Mythe ou réalité : Hydrologie

## Slide 19: Réduisent les inondations…
Vrai seulement pour les MH qui se font inonder
  Marais, marécages, certaines tourbières riveraines
L’eau des cours d’eau en crue est forcée de s’épandre sur les plaines inondables
  Plus de friction (sol, plantes)
    La vitesse de l’eau diminue
    Le débit de crue diminue et arrive plus tard
    Moins d’érosion des berges
    Plus de déposition des sédiments

## Slide 20: Limitent les inondations…
St-Raymond-de-Portneuf

## Slide 21: Limitent les inondations…
St-Raymond-de-Portneuf

## Slide 22: Les milieux humides filtrent les sédiments.
Seulement les tourbières
Seulement les marais et les marécages
Toutes ces réponses
Aucune de ces réponses
Mythe ou réalité : Hydrologie

## Slide 23: Filtrent l’eau…
Aussi un rôle des MH qui se font inonder
  Marais, marécages, tourbières riveraines
  L’eau qui inonde est chargée de sédiments
    Elle en ressort « filtrée »
Mais techniquement faux pour les tourbières
  L’eau provient seulement des pluies
  L’eau qui en ressort est foncée (COD, MO)
  Il n’y a pas « d’épuration »
    Sauf pour certains métaux lourds
www.polartrec.com

## Slide 24: Hydrologie des MH : Sommaire
  Milieux humides non-riverains (≠ inondables)
  Tourbières = Sols organiques = Éponges
    Participent aux inondations
    Gardent l’eau lors de sécheresses
    Ne filtrent pas vraiment l’eau
    Séquestrent et accumulent du carbone!
Milieux humides riverains inondables
  Marais, marécages et tourbières riveraines
    Réduisent les débits de crues lors d’inondations
    Réduisent l’érosion des berges
    Filtrent l’eau et favorisent l’accumulation de sédiments
    Maintiennent une grande diversité biologique

## Slide 25: La récolte en tourbière forestière entraîne une remontée de la nappe phréatique.
Vrai
Faux
Mythe ou réalité : Foresterie

## Slide 26: Bilan hydrologique des tourbières forestières
Nappe phréatique

## Slide 27: Bilan hydrologique des tourbières forestières
Précipitation
Évaporation
Transpiration
Nappe phréatique
Interception
Évapotranspiration

## Slide 28: Bilan hydrologique après la récolte

## Slide 29: Bilan hydrologique après la récolte
Précipitation
Interception
Évaporation
Transpiration
Nappe phréatique

## Slide 30: Foresterie et drainage : Sources
Jutras et al. (2013)
  Le drainage sylvicole. Le guide sylvicole du Québec, Tome 2. Les Publications du Québec, 178-195.
Jutras et al. (2013)
  La remontée de la nappe phréatique. Le guide sylvicole du Québec, Tome 1. Les Publications du Québec, Québec, 789-799
Päivänen & Hånell (2012)
  Peatland ecology and forestry: a sound approach. University of Helsinki
Pothier et al. (2003)
  Using the shelterwood method to mitigate water table rise after forest harvesting. FEM, 179(1-3), 573-583

## Slide 31: La récolte en tourbière forestière pendant l’hiver entraîne moins de perturbations du cycle hydrologique qu’une récolte en été.
Vrai
Faux
Mythe ou réalité : Foresterie

## Slide 32: Récolte hivernale en tourbière
Le retrait du couvert forestier aura le même effet sur le cycle de l’eau
  Remontée de la nappe phréatique inévitable
Limite potentiellement les dommages aux sols
  Si sol gelé, neige compactée ou tapis de houppiers
    Faible taux d’orniérage
  Si sols non gelés ou fonte hâtive
    Risque d’orniérage pire qu’en été

## Slide 33: Orniérage

## Slide 34: Orniérage dans les sols organiques

## Slide 35: Le drainage forestier est une solution efficace pour rabattre la nappe phréatique dans des sols organiques et augmenter le rendement forestier.
Vrai
Faux
Mythe ou réalité : Foresterie

## Slide 36: Le drainage forestier
Réseau de fossés
  Évacue l’eau hors du site
  Rabat la nappe phréatique
  (Heikurainen & Päivänen 1980, Braekke 1983)
  Améliore les conditions de croissance du sol
  (Prévost et al. 1999, Roy et al. 2000)
  Augmente la croissance forestière
  (Heikurainen & Kuusela 1962, Seppälä 1969)

## Slide 37: Le drainage forestier

## Slide 38: Le drainage forestier
(Braekke 1983, Lieffers and Rothwell 1987, Berry and Jeglum 1991,
Hillman 1992, Belleau et al. 1992, Prévost et al. 1997, Roy et al. 2000)
Écoulement
Écoulement
Nappe phréatique

## Slide 39: Bilan hydrologique après drainage
Précipitation
Interception
Évaporation
Transpiration
Écoulement
Écoulement
Nappe phréatique

## Slide 40: Le drainage forestier a des conséquences hydrologiques dommageables pour les écosystèmes aquatiques.
Vrai
Faux
Mythe ou réalité : Foresterie

## Slide 41: Les effets du drainage
Accélération de l’écoulement
  Augmente les pointes de crues
Favorise l’érosion et la décomposition
  Apports de sédiments dans le milieu aquatique
  Exportation de carbone vers l’atmosphère
Ne corrige pas les problèmes d’orniérage
  L’orniérage affecte l’écoulement latéral de l’eau, dont le drainage dépend pour être efficace

## Slide 42: Synthèse mythes et réalités
  Rôles hydrologiques des milieux humides :
  Non-riverains: (tourbières, …)
    Sols organiques = éponges
  Riverains : (marais, marécages, …)
    Zones inondables = protection et filtre
Les tourbières forestières
  Récolte forestière = Remontée de la nappe
    Attention à l’orniérage!
  Drainage forestier = Rabattement de la nappe
    Mais = érosion et relargage de carbone